## Slide 1: Метастабильность и синхронизация
Literature:
Understanding metastability in FPGAs

## Slide 2: D триггер
Tsetup (tsu) — время предустановки данных (время, в течение которого данные на входе триггера должны быть неизменны до фронта тактовой частоты).
Thold (th) — время удержания данных (время, в течение которого данные на входе триггера должны быть неизменны после фронта тактовой частоты).
Tclock-to-out (tco) — время появления данных на выходе триггера после фронта тактовой частоты.

## Slide 3: Setup constraint

## Slide 4: Hold constraint

## Slide 5: Timing corners
В зависимости от внешних условий время распространения сигнала в схеме может отличаться.
Поэтому обычно предоставляется несколько конфигураций.
Для setup constraints обычно используется самый медленный угол, а для hold соответственно самый быстрый.

## Slide 6: Избегайте циклов в комбинационной логике
Циклы в комбинационной логике делают невозможным просчет задержки, а порой приводят к генерации.
Базово такие вещи не допускаются синтезатором и требуют особой обработки.

## Slide 7: Как задать ограничения?
create_clock -period 50MHz -name clk [get_ports clk]
derive_pll_clocks
derive_clock_uncertainty
set_false_path -from [get_registers {led*}] -to [get_ports {led*}]
Создаем *.sdc файл File->New->Synopsys design constraints
записываем в него следующий код:
Если все источниками всех сигналов являются регистры, то все пути можно просчитать и синтезировать схему таким образом чтобы она удовлетворяла требованиям (вплоть до некоторой максимально достижимой тактовой частоты)
В каких случаях такое невозможно?

## Slide 8: Нарушение T-setup/T-hold
В обычных условиях, когда сигналы синхронны, синтезатор сам позаботится о соблюдении ограничений.
Наиболее частые причины нарушений T-setup/T-hold:
Сэмплирование внешних сигналов
Crossing clock domain
Синхронная передача – когда оба регистра (передающий и принимающий) тактируются от одного тактового сигнала (или от синхронных источников).

## Slide 9: Метастабильность
В случае если T-setup или T-hold не соблюдены, то триггер может попасть в метастабильное состояние. Попав в данное состояние, напряжение на выходе регистра может какое-то время может быть неопределенным и разрешиться в любое из двух состояний ‘0’ или ‘1’.

## Slide 10: Метастабильность

## Slide 11: Решение проблемы метастабильности
Сценарий маловероятен
Фронт может смещаться на 1 clk
Подобная схема называется синхронизатором:
Она принимает на вход асинхронный сигнал, а на выходе выдает ‘синхронную версию’ этого сигнала.

## Slide 12: MTBF (Mean Time Between Failures)
- константы зависящие от технологического процесса
- частота тактирования
- средняя частота переключения входного сигнала
- время доступное для установления сигнала
Quartus может посчитать вам MTBF для всех синхронизаторов в дизайне:
В Assignments->Settings->Timing Analyzer->Synchronizer identification установите в Force if asynchronous
После синтеза в разделе Timing Analyzer->Сценарий(например 1200 slow)-> metastability summary

## Slide 13: Ограничения
Фронты сдвинулись друг относительно друга
Можно синхронизировать только независимые друг от друга сигналы.
Таким образом нельзя синхронизировать целую шину данных.

## Slide 14: Asynchronous FIFO
Clifford E. Cummings “Simulation and Synthesis Techniques for Asynchronous FIFO Design”
Если необходимо синхронизировать параллельную шину данных, то потребуется использовать более сложную структуру – Asynchronous FIFO

## Slide 15: Простейший пример (Кнопка)
В отпущенном состоянии – 1.
В нажатом – 0.

## Slide 16: Простейшее устройство с кнопкой
module button_led(
input btn,
output led
);
assign led = btn;
endmodule
Простейший модуль, который делает так, чтобы диод горел при нажатой кнопке.
Но зачастую мы хотим произвести некоторое действие по нажатию.
Задача:
Написать модуль, который будет включать/выключать диод по нажатию кнопки.

## Slide 17: Детекция фронта сигнала
Детектировать фронты сигнала можно с помощью следующей схемы.

## Slide 18: Переключение диода по нажатию
module button(
input clk,
input btn,
output led
);
// first 2 registers for synchronization
// and one more for detection
reg [2:0] btn_delay = 2'b1;
always @(posedge clk) begin
btn_syn[2: 1] <= btn_syn[1: 0];
btn_syn[0] <= btn;
end
wire btn_press;
assign btn_press = (~btn_syn[1]) & btn_syn[2];
reg led_state = 1'b0;
always @(posedge clk) begin
if (btn_press) begin
led_state <= ~led_state;
end
end
assign led = led_state;
endmodule

## Slide 19: Дребезг контактов
Кнопка замыкается не единомоментно а сдребезгом. Поэтому вместо одного нажатия может быть сгенерировано множественное нажатие. Есть разные способы борьбы с дребезгом. Простейший способ - подождать ~10 мсек после первого срабатывания

## Slide 20: Реализация устранения дребезга state machine
parameter DENOISE_DELAY = 500;
localparam BW_DENOISE_CNT = $clog2(DENOISE_DELAY);
reg [BW_DENOISE_CNT-1: 0] denoise_cnt = {BW_DENOISE_CNT{1'b0}};
localparam DENOISE_ST_READY = 0;
localparam DENOISE_ST_WAITING = 1;
reg denoise_st = DENOISE_ST_READY;
always @(posedge clk) begin
if (denoise_st==DENOISE_ST_READY && btn_press) begin
denoise_st <= DENOISE_ST_WAITING;
denoise_cnt <= {BW_DENOISE_CNT{1'b0}};
end else if (denoise_st==DENOISE_ST_WAITING && denoise_cnt==DENOISE_DELAY-1) begin
denoise_st <= DENOISE_ST_READY;
end else begin
denoise_cnt <= denoise_cnt + 1;
end
end

## Slide 21: Полный модуль
module button(
input clk,
input btn,
output led
);
reg [2:0] btn_delay = 2'b1;
always @(posedge clk) begin
btn_delay[2: 1] <= btn_delay[1: 0];
btn_delay[0] <= btn;
end
wire btn_press;
assign btn_press = (~btn_delay[1]) & btn_delay[2];
parameter DENOISE_DELAY = 500;
localparam BW_DENOISE_CNT = $clog2(DENOISE_DELAY);
reg [BW_DENOISE_CNT-1: 0] denoise_cnt = {BW_DENOISE_CNT{1'b0}};
localparam DENOISE_ST_READY = 0;
localparam DENOISE_ST_WAITING = 1;
reg denoise_st = DENOISE_ST_READY;
always @(posedge clk) begin
if (denoise_st==DENOISE_ST_READY && btn_press) begin
denoise_st <= DENOISE_ST_WAITING;
denoise_cnt <= {BW_DENOISE_CNT{1'b0}};
end else if (denoise_st==DENOISE_ST_WAITING && denoise_cnt==DENOISE_DELAY-1) begin
denoise_st <= DENOISE_ST_READY;
end else begin
denoise_cnt <= denoise_cnt + 1;
end
end
reg led_state = 1'b0;
always @(posedge clk) begin
if (btn_press && denoise_st==DENOISE_ST_READY) begin
led_state <= ~led_state;
end
end
assign led = led_state;
endmodule