## Slide 1: Что еще есть в нашей FPGA?
Блоки памяти
Аппаратные блоки умножителей
PLL (Phased Locked Loop)

## Slide 15: Что в итоге получаем?
// synopsys translate_off
`timescale 1 ps / 1 ps
// synopsys translate_on
module sp_ram (
address,
clock,
data,
wren,
q);
input [7:0] address;
input clock;
input [7:0] data;
input wren;
output [7:0] q;
`ifndef ALTERA_RESERVED_QIS
// synopsys translate_off
`endif
tri1 clock;
`ifndef ALTERA_RESERVED_QIS
// synopsys translate_on
`endif
wire [7:0] sub_wire0;
wire [7:0] q = sub_wire0[7:0];
altsyncram altsyncram_component (
.address_a (address),
.clock0 (clock),
.data_a (data),
.wren_a (wren),
.q_a (sub_wire0),
…);
defparam
altsyncram_component.clock_enable_input_a = "BYPASS",
altsyncram_component.clock_enable_output_a = "BYPASS",
altsyncram_component.intended_device_family = "Cyclone IV E",
altsyncram_component.lpm_hint = "ENABLE_RUNTIME_MOD=NO",
altsyncram_component.lpm_type = "altsyncram",
…
endmodule
sp_ram.v
Так же сдегерируется .qip файл, который содержит дополнительную информацию для синтеза.

## Slide 16: Симуляция
В нашем проекте появился модуль altsyncram и нам необходимо описание для этого модуля!!
iverilog -g2012 -s tb_ram -o build/ram.vvp tb_ram.sv your_design.v ram_ip.v “<Quartus path>/20.1/quartus/eda/sim_lib/altera_mf.v"
Для пользователей Icarus:

## Slide 17: Небольшой пример
dp_ram memory (
.clock (clk),
.data (wr_data),
.wraddress (wr_address),
.wren (wr_en),
.rdaddress (rd_address),
.q (ram_q)
);
always @* begin
case (wr_address)
5'd0: wr_data = 8'h48; // H
5'd1: wr_data = 8'h65; // e
5'd2: wr_data = 8'h6C; // l
5'd3: wr_data = 8'h6C; // l
5'd4: wr_data = 8'h6F; // o
default: wr_data = 8'h00;
endcase
end
module hello_ram (
input wire clk,
input wire reset,
output reg [7:0] data_out,
output reg data_valid,
output wire done
);
localparam [2:0] WRITE = 3'd0,
READ_REQUEST = 3'd1,
READ_WAIT = 3'd2,
READ_CAPTURE = 3'd3,
FINISHED = 3'd4;
reg [2:0] state;
reg [4:0] wr_address;
reg [4:0] rd_address;
reg [7:0] wr_data;
wire wr_en;
wire [7:0] ram_q;
assign wr_en = (state == WRITE) && !reset;
assign done = (state == FINISHED);
always @(posedge clk) begin
if (reset) begin
state <= WRITE;
wr_address <= 5'd0;
rd_address <= 5'd0;
data_out <= 8'd0;
data_valid <= 1'b0;
end else begin
data_valid <= 1'b0;
case (state)
WRITE: begin
if (wr_address == 5'd4)
state <= READ_REQUEST;
else
wr_address <= wr_address + 5'd1;
end
READ_REQUEST: begin
state <= READ_WAIT;
end
READ_WAIT: begin
state <= READ_CAPTURE;
end
READ_CAPTURE: begin
data_out <= ram_q;
data_valid <= 1'b1;
if (rd_address == 5'd4) begin
state <= FINISHED;
end else begin
rd_address <= rd_address + 5'd1;
state <= READ_REQUEST;
end
end
FINISHED: begin
end
default: state <= FINISHED;
endcase
end
end
endmodule

## Slide 28: IO вход
На вход значения могут поступать как напрямую так и через регистр

## Slide 29: IO выход
Аналогично на выход значение может идти через регистр или напрямую

## Slide 30: I/O Standards

## Slide 31: Pull-up resistor

## Slide 32: Д/З
Создайте блок памяти из 5 байт инициализированных “Hello”.
При принятии байта по uart перепишите очередной байт в памяти (сначала первый, затем второй и т.д.)
При нажатии на кнопку – отправьте содержимое памяти через uart в терминал.